Załącznik nr 1

- nagłośnienie sceny głównej:

- System nagłośnieniowy PA typu: linearray + subarray- zapewniający równomierne i wyrównane częstotliwościowo stereofoniczne nagłośnienie całej widowni. System musi być nowoczesny, o odpowiedniej skuteczności i małych rozmiarach. Preferowane systemy klasy: D&B Audiotechnik,  L’acoustic, MeyerSound, EAW, EV lub równoważne. Preferowany montaż do konstrukcji zadaszenia scenicznego czyli wingów. Konieczne jest zapewnienie dodatkowego dogłośnienia outfill oraz frontfill w celu pokrycia bocznych i frontowych części widowni (jeżeli nie pozwala na to system główny).

- Głównym system nagłośnieniowy powinien być zgodny z normą ISO 9613-2 lub CNOSSOS-EU, wymaganie to podyktowane jest bliską zabudową mieszkalną oraz obszarem chronionym Natura 2000.

- Profesjonalna cyfrowa konsoleta nagłośnieniowa (FOH) uznanego producenta, gwarantująca stabilną pracę i odpowiednią jakość audio, odporna na zakłócenia. Przynajmniej 24 kanały wejściowe, 8 kanałów wyjściowych. Preferowane klasy Yamaha QL/CL, Allen&Heath SQ/dLive lub równoważne.

- Odpowiednie omikrofonowanie niezbędne do wykonania usługi. Preferowane jak poniżej lub równoważne.

| MIKROFONY KABLOWE | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| MIKROFON Audiotechnica ATM350 | 2 |
| MIKROFON Shure BETA 91A | 1 |
| MIKROFON Shure BETA 52A | 1 |
| MIKROFON Shure SM58 | 8 |
| MIKROFON Sennheiser E904/E604 | 3 |
| MIKROFON Shure SM81 | 4 |
| MIKFORON Shure SM57 | 8 |

- Monitory odsłuchowe Wedge – co najmniej 6 szt. o mocy 250W RMS lub wyższej. Preferowane monitory klasy D&B Audiotechnik, L’acoustic, EV, Meyer Sound lub równoważne.

- Mikrofony bezprzewodowe – co najmniej 4 szt. z kapsułą SM58/Beta58, E935/E945 lub równoważne. Preferowane klasy Sennheiser G4/EWD, Shure QLXD, Shure ULXD lub równoważne.

- Di – Boxy: aktywne lub pasywne, 6 kanałów. Preferowane BSS, Klark-Technik, Palmer lub równoważne.

- Skonfigurowanie i dostrojenie systemu w celu zapewnienia odbioru na odpowiednim poziomie artystycznym

- Realizacja dźwięku dla widowni, osobny mix monitorowy Wedge – 6 kanałów.

- Dostarczenie wszystkich niezbędnych akcesoriów do wykonania w/w zamówienia.

- Obsługa techniczna: 2 realizator dźwięku i 2 techników scenicznych

2. oświetlenie sceny głównej:

- Cały sprzęt podczas wydarzenia, musi być sprawny i w dobrym stanie technicznym. Urządzenia powinny mieć żarówki w bardzo dobrym stanie oraz posiadać podobną ilość przepracowanego czasu.

- Minimalny wykaz wymaganego sprzętu:

- Ruchome głowy typu Wash:
- Robe Robin 800 LedWash  lub równoważne - co najmniej 8 szt.
- ClayPaky A.Leda B-EYE K10 lub równoważne- co najmniej 12 szt.

- Ruchoma głowa typu Spot:
-Głowa ruchoma typu Spot o lampie wyładowczej nie mniejszej niż 280W lub źródle LED o mocy nie mniejszej niż 475W- co najmniej 16 szt.

- Listwa oświetleniowa- Blinder 
- Showtec Sunstrip- lub równoważne- co najmniej 12 szt.

- Urządzenie Ledowe typu Blinder
- ACME Stage Blinder WW2 lub równoważne- co najmniej 8 szt.

- Urządzenie efektowe typu Stroboskop
- Martin Atomic 3000 lub równoważne- co najmniej 6 szt.

- Wytwornica mgły- Hazer
-Look Solutions Unique- co najmniej 4szt.

- Konsoleta oświetleniowa- MA Lighting  GrandMA2 Light/Full-Size

- Ekran Led Outdoor rozmieszczony równomiernie w całym oknie sceny, o rozmieszczeniu pixeli nie większym niż P5- co najmniej 12m2

- Wszystkie potrzebne akcesoria do montażu oraz obsługi wydarzenia

- Montaż demontaż oraz obsługa w/w urządzeń